## Slide 1: Eyetracking (okulografia)
Jacek Matulewski
Instytut Fizyki, WFAiIS, UMK
ICNT, UMK
WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek
E-mail: jacek@fizyka.umk.pl
WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et
semestr letni 2017
Bibianna Bałaj
Katedra Psychologii, WH, UMK
ICNT, UMK
Narząd wzroku
Budowa i funkcjonowanie eyetrackera

## Slide 2: Plan wykładu
Wprowadzenie do eyetrackingu (BB1)
System wzrokowy i ruchy oczu (BB2)
Budowa i funkcjonowanie eyetrackera (JM1)
Demonstracja eyetrackera (Mirametrix) (BB3)
Projektowanie eksperymentów okulograficznych (BB4)
Platforma do przygotowywania eksperymentów i aplikacji korzystających z eyetrackera. Język GIML (JM2)
Interpretacja wyników. Wskaźniki psychologiczne (BB5)
Programy do analizy danych: Ogama i BeGaze (BB6)
Algorytmy analizy danych okulograficznych i ich implementacja. Tworzenie map fiksacji, map uwagi, map cieplnych, itd. (JM3)
Interakcja wzrokowa (JM4)
Studium przypadku: dyskalkulia (JM5)
Studium przypadku: badania pilotów (BB7)
Studium przypadku: wzrokowe wprowadzanie tekstu (JM6)
Egzamin

## Slide 3: Narząd wzroku
Zmysły i receptory u człowieka
Wzrok 250 000 000 fotoreceptorów
Węch 40 000 000 chemoreceptorów
Dotyk (ucisk, ból) 2 500 000 mechanoreceptorów
Smak 1 000 000 chemoreceptorów
Słuch 25 000 mechanoreceptorów
Cały organizm jest „oczujnikowany” – np. ból
Źródło: dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/kolorymetria_pliki/
80% informacji o otoczeniu – wzrok, 10% kory mózgowej

## Slide 4: Narząd wzroku
Oko człowieka
200 tysięcy fotokomórek / mm2 (średnio)
90 milionów pręcików (rejestracja jasności)
4,5 miliona czopków (rejestracja barw)
Źródło zdjęć: Wikipedia
Ptaki drapieżne (orzeł, sokół)
1 milion fotokomórek / mm2
Matryca CCD (lub CMOS)
10 Mpx / cm2 = 0.1 Mpx / mm2

## Slide 5: Narząd wzroku
https://www.researchgate.net/publication/44240411_Eye_Gaze_Tracking_for_Human_Computer_Interaction
Ze względu na wyraźnie widoczne białko w ludzkim oku, znacznie łatwiej określić kierunek spojrzenia u człowieka niż u innych ssaków, a nawet innych naczelnych.

## Slide 6: Narząd wzroku
Źródło: Holmqvist i in. Eye Tracking. A Comprehensive Guide to Methods and Measures
Ciekawostka: ile stopni swobody ma ludzkie oko?

## Slide 7: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Sieci neuronowe pnia mózgu (PPRF – ruchy poziome; riMLF – pozostałe dwa) za pomocą mięśni oka może obracać oko w trzech wymiarach (w tym wokół osi oka)
Takie ustawienie oka, żeby dołek środkowy siatkówki znajdował się na osi dołek-źrenica-bodziec to problem dwuwymiarowy  nadmiarowy stopień swobody
Dodatkowo: składanie obrotów nie jest przemienne
Frans Cornelis Donders (1818-1889): mózg zawsze ustawia oko w pozycji bez obrotu (jak B na rysunku) – prawo Dondersa
Obroty opisywane kwaternionami (korzyści przy składaniu wielu obrotów)

## Slide 8: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Prawo Dondersa - mózg tak dobiera oś obrotu (kilka razy na sekundę), żeby oko kończyło sakadę bez obrotu wokół osi oka (to nie jest dodatkowe skręcenie korygujące)
Innymi słowy: dla każdego kierunku spojrzenia ustawienie oka w 3D jest zawsze takie samo (niezależnie od długości i kierunku sakady, która do tego ustawienia doprowadziła)
Wniosek: eyetracking 2D jest OK
Mechanizm: kontrola mózgu, a nie tylko fizjologia mięśni oka
Jaki jest cel spełniania przez oko prawa Dondersa?
Notes: Dlatego, żeby przy wielokrotnym spojrzeniu poszczególne części obrazu były rejestrowane przez te same receptory (ciągłość ułatwiająca analizę)

## Slide 9: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Johann Benedict Listing (1808-1882): najprostszy model oka = idealna kula wypełniona wodą
Prawo Listinga: prawo określające kierunek osi obrotu oka tak, żeby spełnione było prawo Dondersa
Wszystkie osie obrotów z lub do centralnej pozycji oka leżą na jednej płaszczyźnie (płaszczyzna Listinga)
Wszystkie obroty oka z pozycji centralnej mają zerowe skręcenie
Z/Do innych pozycji innych – nie!
Spontaniczne ruch głowy spełniają prawo Dondersa, ale nie Listinga

## Slide 10: Narząd wzroku
Źródło: http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/cases/200-OTR.htm
Prawo Listinga (L1) dotyczy oka patrzącego na odległe obiekty (bez konwergencji). Rozszerzenie do ruchu obu oczu (L2): przy konwergencji jest skręcenie przy pionowym ruchu oczu (cyclovergence)
Prawo Listinga nie jest spełnione
  podczas snu
  przy kompensacji ruchów głowy (łatwo sprawdzić przy lustrze)
  gdy dużym sakadom towarzyszy ruch głowy
Notes: Prawo Listinga: oko nie osiąga wszystkich możliwych orientacji. Oko obraca się wzdłuż osi zależnych od położenia początkowego, które leżą na jednej płaszczyźnie (płaszczyźnie Listinga), charakterystycznej dla poszczególnych osób i także zależnej od położenia początkowego. Wyznacza się często płaszczyznę dla położenia centralnego.

## Slide 11: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Eksperyment:
Zbliż głowę do ekranu
Zamknij jedno oko
Patrz na środkową kropkę przez pół minuty
Spójrz na jedną z kropek i zwróć uwagę na kierunek kreski-powidoku względem siatki
Powtórz dla wszystkich zewnętrznych kropek

## Slide 12: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Eksperyment:
Zbliż głowę do ekranu
Zamknij jedno oko
Patrz na środkową kropkę przez pół minuty
Spójrz na jedną z kropek i zwróć uwagę na kierunek kreski-powidoku względem siatki
Powtórz dla wszystkich zewnętrznych kropek
ocena symetrii
powidoków

## Slide 13: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Eksperyment:
Jeżeli powidoki wyglądają jak na rysunku, pochyl głowę w dół. To wyznacza jeden kąt nachylenia płaszczyzny Listinga.
Podobnie w poziomie.

## Slide 14: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Eksperyment:
Obraz widziany przez oko (siatka nie jest pozioma).
Mózg koryguje obraz na podstawie informacji o pozycji oka. Dzięki temu siatka nie jest zakrzywiona.

## Slide 15: Narząd wzroku
Źródło: https://www.quora.com/...

## Slide 16: Narząd wzroku
Źródło: http://schorlab.berkeley.edu/vilis/index.htm
Wybór „drogi”:
Pochylenie najkrótszej drogi jest wyznaczone przez kierunek patrzenia (= oś obrotu).
W obrocie wokół osi bez pochylenia droga źrenicy jest zwykle dłuższa.
Rzeczywisty obrót odbywa się wokół osi, której pochylenie jest równe połowie kąta z pierwszego przypadku (zasada połowy kąta).
To nie jest droga w pełni optymalna (ze względu na długość sakady), ale to konsekwencja prawa Listinga.

## Slide 17: Narząd wzroku
Źródło zdjęć: Wikipedia

## Slide 18: Narząd wzroku
Źródło zdjęć: http://chronwzrok.pl/wiedza/siatkowka-oka-budowa-funkcjonowanie/
nerw wzrokowy
plamka żółta
Wyraźne widzenie: 5°

## Slide 19: Narząd wzroku
Źródło zdjęć: http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zasada_dzialania_oka-proces-widzenia/

## Slide 20: Narząd wzroku
Wyraźne widzenie: 5°
A
B
C

## Slide 21: Narząd wzroku
Wyraźne widzenie: 5°
ZCZ
ZAZ
ZBZ

## Slide 22: Narząd wzroku
Zjawisko Purkiniego – przy zmniejszeniu oświetlenia maleje rola czopków na rzecz pręcików
Joahannes Purkinje (1787-1869) czeski fizjolog, eksperymentator

## Slide 23: Narząd wzroku
Składowe RGB, alternatywa HSB i wiele innych
R = 650 nm, G = 530 nm, B = 450 nm

## Slide 24: Narząd wzroku
Składowe RGB, alternatywa HSB
R = 650 nm, G = 530 nm, B = 450 nm
Czopki typu X (czerwień) – 64%
Czopki typu Y (zieleń) – 32%
Czopki typu Z (niebieski) – 4%

## Slide 25: Narząd wzroku
Test Shinobu Ishihary

## Slide 26: Kolor
Inne układy wsp. kolorów: CMY(K), HSB, YPbPr, CIE xyY, CIE LUV, CIE Lab
RGB – dobre dla monitorów, TV (emisja światła), odpowiada fizjologii oka
CMY(K) = 1 – RGB – drukarki (absorpcja światła)

## Slide 27: Kolor
HSB (HSV, HSL) – hue, saturation, brightness (value, lightness, luminance)
Bardziej intuicyjne, używane w interakcji z człowiekiem

## Slide 28: Rozbłyski Purkiniego
Źródło zdjęć: https://ppw.kuleuven.be/home/english/research/lep/images/resources/eye1
soczewka (lens)
twardówka (sclera)
rogówka (cornea)
tęczówka (iris)
promień wchodzący
P1 - odbicie od zewnętrznej
powierzchni rogówki (glint)
P2 - odbicie od wewnętrznej
powierzchni rogówki
P3 - odbicie od zewnętrznej
powierzchni soczewki
P4 - odbicie od wewnętrznej
powierzchni soczewki

## Slide 29: Rozbłyski Purkiniego
Źródło zdjęć: http://www.eyetracking.com/Hardware/Eye-Trackers

## Slide 30: Wideo-okulografy (IR)
Mirametrix
Źródło zdjęć: http://www.eyetracking.com/Hardware/Eye-Trackers
SMI
SMI
EyeLink
Kamil Pleskot (inż.)
Wady i zalety eyetrackerów
nagłownych
Nieinwazyjne!

## Slide 31: Rozwój okulografii
Źródło: Giuseppe Boccignone, http://boccignone.di.unimi.it/IUM2_2014_files/LezIUM2EyeTrack.pdf
Louis Javal (franc. okulista): zauważył sakady i fiksacje
u czytających osób
(obserwacje gołym okiem)
Por. też: http://eyesee-research.com/blog/eye-tracking-history/
Edmund Huey zbudował pierwszy okulograf do badania ruchów oczu u osób czytających (rodzaj szkieł kontaktowych z otworem na źrenicę)
Guy Thomas Buswell (psycholog uczenia) pierwszy eyetracker zdalny (nieinwazyjny); zapis ruchu oczu (zdjęcia, film);
odkrył, że ruchy oczu są inne gdy czytamy głośno i cicho
Alfred Yarbus (psycholog rosyjski) badania (inne niż czytanie),
wpływ zadania na ruchy oczu, ważna książka Eye Movement and Vision,
Marcel Just i Patricia Carpenter hipoteza: to, na co patrzymy jest aktualnie
przetwarzane (bez większych opóźnień)
the eye-mind hypothesis;
czas fiksacji = czas przetwarzania

## Slide 32: Rozwój okulografii
Źródło: Giuseppe Boccignone, http://boccignone.di.unimi.it/IUM2_2014_files/LezIUM2EyeTrack.pdf
Por. też: http://eyesee-research.com/blog/eye-tracking-history/
Procesy uwagowe Hipoteza Justs i Carpenter jest krytykowana za zbyt bezpośrednie związanie wzroku i uwagi
James E. Hoffman, Baskaran Subramanian (1995): The role of visual attention in saccadic eye movements Perception & Psychophysics 57(6):787-95
Związek między sakadycznymi ruchami oczu a wzrokową uwagą przestrzenną
(badanie na tylko kilku osobach)
Eksperyment 1: zadaniem badanego było wykonanie sakady do jednej z czterech lokacji; chwilę wcześniej pokazywana była dodatkowa informacja (niekoniecznie w zgodnym kierunku). Badano opóźnienie (czas pierwszego spojrzenia poza punktem fiksacji) i dokładność odczytywanej informacji
Eksperyment 2: wymuszenie przeniesienia uwagi i sakady w określone miejsce
Wynik: sakada (przeniesienie wzroku) następuje ok. 100-250 ms po przeniesieniu uwagi.
Wniosek: procesy uwagowe używane są do programowania sakad, a nie odwrotnie.

## Slide 33: Cewki indukcyjne
Źródło: Paweł Kasprowski, prezentacja ze strony http://www.kasprowski.pl/index.php?idm=icpr
Bardzo dokładne, ale bardzo inwazyjne
Umocowanie na twardówce wymaga procedury medycznej

## Slide 34: Elektrookulografia
Źródło: Paweł Kasprowski, prezentacja ze strony http://www.kasprowski.pl/index.php?idm=icpr
Pomiar potencjałów elektycznych zmieniających się przy ruchu gałki ocznej
Trudno ustalić miejsce spojrzenia (pomiar ruchu oka)

## Slide 35: Eyetracker – sprzęt DIY
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
diody IR
kabel USB
oprawka
od okularów
kątownik
układ scalony
z matrycą CMOS

## Slide 36: Eyetracker – sprzęt DIY
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
oprawka
od okularów
kątownik
układ scalony
z matrycą CMOS
diody IR

## Slide 37: Eyetracker – sprzęt DIY
Microsoft LifeCam VX-3000
Interface: USB 2.0
Matryca CMOS – układ wielu elementów światłoczułych (działających podobnie do fotodiody)
Rozdzielczość wideo VGA (640×480) zdjęcia 1280×960
FoV – 55° po przekątnej
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 38: Eyetracker - oprogramowanie
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
Ustalenie punktu spojrzenia na podstawie lokalizacji źrenicy
Bardzo prosty algorytm działający przy założeniu, że głowa pozostaje nieruchoma

## Slide 39: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Pobierz klatkę obrazu z kamery
Konwersja do skali szarości
Dopasowanie jasności (rozciąganie histogramu)
Binarne odcięcie wartości
Użyty próg: 60
Wybór fragmentu obrazu z okiem
Transformacje morfologiczne
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
1

## Slide 40: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Detekcja krawędzi
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
1
Znajdowanie otoczki wypukłej
Dopasowanie elipsy

## Slide 41: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
Błąd ustalenia położenia źrenicy wynikający z przymkniętych powiek (opadające powieki, rzęsy, użycie „zalotki”)

## Slide 42: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Użycie P1 (glint) do uniezależnienia detekcji punktu spojrzenia od ruchu głowy
Źródło: Holmqvist i in. Eye Tracking. A Comprehensive Guide to Methods and Measures

## Slide 43: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Problem z okularami przy detekcji P1
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 44: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Oświetlenie IR: efekt jasnej źrednicy (bright pupil)
Źródło zdjęć: http://www.museumsandtheweb.com/mw2003/papers/milekic/milekic.html
Przegląd algorytmów detekcji spojrzenia:
D.W. Hansen, Q. Ji In the Eye of the Beholder: A Survey of Models for Eyes and Gaze
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (2010)

## Slide 45: Eyetracker – Kalibracja
Na obrazie zebranym z kamery eyetrackera wykrywamy zmieniające się położenie źrenicy
Jak to przekłada się na punkt spojrzenia w eyetrackerze nagłownym lub ustawionym przed badanym?
Proces kalibracji – proste i skuteczne rozwiązanie (unikamy niepewnej „geometrii” z wieloma niewiadomymi)
Najprostsze podejście: przekształcenie liniowe współrzędnych położenia źrenicy do współrzędnych położenia oka (3 punkty)
Lepsze podejścia: więcej punktów kalibracji (podział obszaru na mniejsze lub funkcja wielomianowa wyższego stopnia)

## Slide 46: Eyetracker – Kalibracja
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 47: Eyetracker – Kalibracja
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 48: Eyetracker – Kalibracja
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 49: Eyetracker – Kalibracja
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 50: Eyetracker – Walidacja
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)

## Slide 51: Eyetracker – Walidacja
Źródło zdjęć: Tobi Pro (http://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/what-affects-the-accuracy-and-precision-of-an-eye-tracker/)
Accuracy vs Precision
Celność/trafność zmierzone średnie położenie jest bliskie rzeczywistemu punktowi spojrzenia
Precyzja/dokładność
niewielki rozrzut zmierzonych położeń spojrzenia

## Slide 52: Eyetracker – Walidacja
Źródło zdjęć: Tobi Pro (http://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/what-affects-the-accuracy-and-precision-of-an-eye-tracker/)
Accuracy vs Precision
Dobra trafność
Słaba trafność
Celność/trafność zmierzone średnie położenie jest bliskie rzeczywistemu punktowi spojrzenia
Precyzja/dokładność
niewielki rozrzut zmierzonych położeń spojrzenia

## Slide 53: Eyetracker – Walidacja
Źródło zdjęć: Tobi Pro (http://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/what-affects-the-accuracy-and-precision-of-an-eye-tracker/)
Accuracy vs Precision
Dobra dokładność
Słaba dokładność
Celność/trafność zmierzone średnie położenie jest bliskie rzeczywistemu punktowi spojrzenia
Precyzja/dokładność
niewielki rozrzut zmierzonych położeń spojrzenia

## Slide 54: Eyetracker i dalsze przetwarzanie
Oprogramowanie producenta lub własne (przy ograniczeniach)
Eyetracker i oprogramowanie dostarczone przez producenta
Wykrycie pozycji źrenic(y)
Obliczenie punktu spojrzenia
Obraz z kamery
w czasie rzeczywistym
offline
Uproszczona analiza zdarzeń
Analiza zdarzeń (fiksacje, sakady, mrugnięcia)
Monitoring/Diagnoza/Badania
sprzężenie zwrotne / kontrola
Gra / Eksperyment
25-2500 Hz

## Slide 55: Eyetracker i dalsze przetwarzanie
Oprogramowanie producenta lub własne (przy ograniczeniach)
Eyetracker i oprogramowanie dostarczone przez producenta
Wykrycie pozycji źrenic(y)
Obliczenie punktu spojrzenia
Obraz z kamery
w czasie rzeczywistym
offline
GCAF
GIML
Gaze Data Explorer (GDE)
Monitoring/Diagnoza/Badania
sprzężenie zwrotne / kontrola
GIML / GCAF
IEyetracker

## Slide 56: Ruchy oczu – zdarzenia - zapowiedź
Zdarzenie | Czas trwania | Długość | Prędkość
Fiksacja (fixation) | 200-300 ms | - | -
Sakada (saccade) | 30-80 ms | 4-20° | 300-500°/s
Glisada (glissade) - dociągnięcie oka do położenia bodźca, korekta po sakadzie | 10-40 ms | 0.5-2° | 20-140°/s
Gładkie podążanie (smooth pursuit) | - | - | 10-30°/s
Dryft (drift) – powolne wysunięcie punktu spojrzenia z centrum fiksacji | 200-1000 ms | 1-60’ | 6-25’/s
Mikrosakada (microsaccade) – powrót do bodźca, szybkie skorygowanie dryfu | 10-30 ms | 10-40’ | 15-50°/s
Tremor – drżenie mięśni oka, pobudzanie nerwów oka (?) | - | < 1’ | < 20’/s

## Slide 57: Ruchy oczu – zdarzenia - zapowiedź
Schemat nie zachowuje skali rzeczywistych wielkości ruchów oka
fiksacja
sakada
glisada
fiksacja
dryf
mikrosakada

## Slide 58: Zespół ICNT – badania ET

## Slide 59: Zespół ICNT – badania ET

## Slide 60: Zespół ICNT – badania ET